## Slide 1
BAS4SC
Business Analytics Skills for the Future-proofs Supply Chains
Numer projektu – 2022-1-PL01-KA220-HED-000088856
Optymalizacja w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Wykład
Zaawansowane zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych logistycznych

## Slide 2: Agenda
Optymalizacja w logistyce;
Rola magazynu w łańcuchu dostaw;
Wyznaczenie powierzchni magazynowej;
Wybrane metody zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw;
Zastosowanie narzędzia Solver.

## Slide 3: Optymalizacja
Optymalizacja w logistyce to proces polegający na znalezieniu najbardziej efektywnego sposobu organizacji przepływu towarów, informacji i zasobów w całym łańcuchu dostaw;
Celem optymalizacji w logistyce jest poprawa różnych takich aspektów działalności, jak:
  zmniejszenie czasu przepływu towarów;
  optymalizacja kosztów transportu, magazynowania i obsługi;
  poprawa jakości usług logistycznych;
  zwiększenie elastyczności i zdolności reagowania na zmiany w popycie;
  zmniejszenie ilości zapasów przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw;
  poprawa zarządzania przestrzenią magazynową i zasobami transportowymi;
  zintegrowanie i automatyzacja procesów logistycznych.
Źródło: Reszka, 2012; Antoniuk et al., 2021; Gupta et al., 2022; Kauf & Tłuczak, 2016; Konarzewska et al., 2020

## Slide 4: Modele optymalizacyjne wykorzystywane w logistyce
projektowania sieci dystrybucji (wyznaczanie lokalizacji centrów dystrybucji);
projektowania systemów transportowych (optymalizacja zadań transportowych, minimalizacja pustych przebiegów, wyznaczanie tras dostaw);
zarządzania zapasami (rozmieszczenie zapasów, szacowanie ich wielkości, wyznaczanie terminów składania zamówień);
projektowania i zarządzania działaniami w magazynach (maksymalizacja efektywności przestrzeni magazynowej).
Źródło: Powers, 1989; Smyk, 2023; Tylicki & Bartol, 2017

## Slide 5: Metody optymalizacyjne
Można wyróżnić następujące metody optymalizacyjne ze względu na
Źródło: Jayarathna et al., 2021; Kusiak et al., 2021
Rodzaj rozwiązywanego zadania
Metody programowania liniowegomethods
Metody optymalizacji nieliniowej
Metody optymalizacyjne
Ograniczenia
Bez ograniczeń
Z ograniczeniami
Wymiar problemu
Jednowymiarowe
Wielowymiarowe
Kryteria optymalizacyjne
Jednokryterialne
Wielokryterialne

## Slide 6: Rola magazynu w łańcuchu dostaw
Magazyn przeznaczony jest do magazynowania dóbr materialnych w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej, według ustalonej technologii, wyposażonej w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzanej i obsługiwanej przez zespół ludzi wyposażonych w odpowiednie umiejętności;
W kontekście łańcucha dostaw, magazyn odgrywa niezwykle istotną rolę, stanowiąc kluczowe centrum koordynacji i przechowywania towarów, co jest niezbędne do zapewnienia płynności przepływu produktów od producentów do konsumentów.
Źródło: Gołembska, 1999; Miszewski, 2019; Gu et al., 2007; Mason et al., 2003; Ramaa et al., 2012

## Slide 7: Powierzchnia magazynu
Obliczenie powierzchni magazynowej wymaga uwzględniania jej różnych rodzajów.
Źródło: Dudziński & Kizyn, 2002; Zunic et al. 2017
Rysunek 1: Podział powierzchni magazynowej
Powierzchnia całkowita magazynu brutto
Powierzchnia konstrukcji
Powierzchnia netto
Powierzchnia komunikacyjna
Powierzchnia usługowa
Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia pomocnicza
Powierzchnia podstawowa
Powierzchnia manipulacyjna
Powierzchnia składowania
Powierzchnia przyjęcia / wydania

## Slide 8
Wielkość i kształt magazynu zależy od następujących zmiennych:
  rodzaje, liczba i wymiary stanowisk na których wykonywane są czynności magazynowe w strefie przyjęć i wydań;
  wymiary i ilości pól składowych w sferze składowania;
  wymiary i ilości pól odkładczych;
  parametry rzędów regałów oraz ilości kolumn w rzędach;
  szerokość korytarza roboczego dla przyjętego wózka widłowego;
  szerokość dróg komunikacyjnych dla sprzętu i ludzi.
Źródło: Dudziński & Kizyn, 2002; Zunic et al. 2017
Powierzchnia magazynu

## Slide 9
Całkowitą powierzchnię magazynową S można wyrazić wzorem:
S = fs + fp = fs + fw + fd + fa
fs – powierzchnia składowania,
fp – powierzchnia pomocnicza,
fw – powierzchnia przeznaczona na przyjęcie, sortowanie i wydawanie materiałów,
fd – powierzchnia zajęta na przejścia i przejazdy,
fa – powierzchnia administracyjno-socjalna.
Formuła w Excel:
S = [powierzchnia składowania] + [powierzchnia pomocnicza] = [powierzchnia składowania] + [powierzchnia przeznaczona na przyjęcie, sortowanie i wydawanie materiałów] + [powierzchnia zajęta na przejścia i przejazdy] + [powierzchnia administracyjno-socjalna]
Źródło: Opracowanie własne
Powierzchnia magazynu

## Slide 10: Powierzchnia magazynu - składowanie
Część powierzchni magazynu, obejmująca rzut poziomy najmniejszej powtarzalnej części dwóch rzędów lub bloków jednostek ładunkowych (pjł) wraz z luzami manipulacyjnymi przy składowaniu oraz drogą manipulacyjną między nim to moduł magazynowy;
Moduły magazynowe dla składowania rzędowego bez urządzeń mogą był ułożone na dwa sposoby:
Źródło: Opracowanie własne
Rysunek 2: Moduł magazynowy dla składowania rzędowego bez urządzeń z prostopadłym ułożeniem paletowych jednostek ładunkowych
Rysunek 3: Moduł magazynowy dla składowania rzędowego bez urządzeń
z równoległym ułożeniem paletowych jednostek ładunkowych

## Slide 11: Powierzchnia magazynu - składowanie
Pole powierzchni modułu magazynowego dla składowania rzędowego bez urządzeń oblicza się ze wzoru:
M = (2 × d + G) × l [m2]
d – szerokość pola odkładczego [m],
G – szerokość drogi manipulacyjnej [m],
l – długość pola odkładczego [m].
Formuła w Excel:
M = (2 * [szerokość pola odkładczego] + [szerokość drogi manipulacyjnej]) * [długość pola odkładczego]
Źródło: Opracowanie własne

## Slide 12: Powierzchnia magazynu - składowanie
Źródło: Opracowanie własne
Rysunek 4: Moduł magazynowy dla składowania blokowego bez urządzeń
Formuła w Excel:
Mb = (2 * [szerokość bloku] + [szerokość drogi manipulacyjnej]) * [długość bloku]
Pole powierzchni modułu magazynowego dla składowania blokowego bez urządzeń oblicza się ze wzoru
Mb = (2 x f + G) × b = (2 × nLUz × d + G) × nLUb × l [m2]
f – szerokość bloku [m],
G – szerokość drogi manipulacyjnej [m],
b – długość bloku [m],
nLUz – liczba jednostek ładunkowych w rzędzie bloku,
d – szerokość pola odkładczego [m],
nLUb – liczba rzędów w bloku,
l – długość pola odkładczego [m].
Pojemność modułu jest równa 2×njrz×nrzb pjł dla składowania w jednym poziomie oraz 2×njrz×nrzb×n pjł dla składowania w stosach przy piętrzeniu w n poziomach.

## Slide 13
Objętość modułu magazynowego w przypadku, gdy zachodzi piętrzenie jednostek ładunkowych, zależy od jego pola powierzchni (Mb) oraz wysokości, na jaką zostały sformowane jł (H). Objętość modułu jest obliczana ze wzoru:
VM = [(2 x f + G) x b] x H [m3]
H = n x h = n x (nrh x h0 + hp) [m]
f – szerokość bloku [m],
G – szerokość drogi manipulacyjnej [m],
b – długość bloku [m],
H – wysokość bloku [m],
n – liczba spiętrzonych pjł,
h – wysokość pjł [m],
nrh – liczba warstw na pjł,
h0 – wysokość opakowania zbiorczego [m],
hp – wysokość nośnika [m].
Formuła w Excel:
VM = {(2 * [szerokość bloku] + [szerokość drogi manipulacyjnej]) * [długość bloku]} * [wysokość bloku]
Powierzchnia magazynu - składowanie
Źródło: Opracowanie własne

## Slide 14: Wybrane metody zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw
Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw jest kluczowym elementem zapewniającym płynność operacji, minimalizację kosztów i zadowolenie klientów;
Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami pozwala na zarządzanie zapasami w sieci dystrybucji, gdzie są one zazwyczaj rozmieszczone w różnych miejscach;
Rozwiązanie problemów zapasów znajdujących się w wielu lokalizacjach skupia się przede wszystkim na analizie wielkości zapasów bezpieczeństwa;
Zapas bezpieczeństwa zależy od zmienności popytu w cyklu uzupełnienia zapasu, wyrażonego odchyleniem standardowym popytu w tym okresie oraz współczynnika bezpieczeństwa zależnego od przyjętego poziomu obsługi.
Źródło: Cyplik & Hadaś, 2012; Babaï & Dallery, 2005; Mascle & Gosse, 2014

## Slide 15: Obliczanie zapasu bezpieczeństwa
Formuła do obliczenia zapasu bezpieczeństwa:
ZB =  × PT
We wzorach przyjęto założenie, że we wszystkich punktach obsługi rynku przyjęto ten sam poziom obsługi (L1 = L2 = L3 = ... = )
Formuła do obliczenia odchylenia standardowego sumy popytów:
(P1+P2+P3+...Pn) =
n – liczba punktów lokalizacji zapasu
Pn – indywidualna wartość popytu w n-tej lokalizacji zapasu
Źródło: Cyplik & Hadaś, 2012; Babaï & Dallery, 2005; Mascle & Gosse, 2014

## Slide 16
Zapas bezpieczeństwa dla całkowitego popytu obsługiwanego np. z magazynu centralnego można obliczyć jako:
ZBC = ZB(P1+P2+P3+....+Pn) =  × (P1+P2+P3+...Pn) =
=  × =
= = =
ZBMC – całkowity zapas bezpieczeństwa we wszystkich magazynach,
ZBMn – zapas bezpieczeństwa n-tej lokalizacji.
Źródło: Cyplik & Hadaś, 2012; Babaï & Dallery, 2005; Mascle & Gosse, 2014
Obliczanie zapasu bezpieczeństwa

## Slide 17: Obliczanie zapasu bezpieczeństwa
W szczególnym przypadku, jeśli zapas bezpieczeństwa we wszystkich punktach lokalizacji jest taki sam (na ogół jako skutek takiego samego popytu obsługiwanego przez każdy z tych punktów) i jest równy ZBMRi, to zapas scentralizowany ZBC jest równy:
ZBC = ZBMn ×
gdzie n jest liczbą punktów lokalizacji zapasu.
Źródło: Cyplik & Hadaś, 2012; Babaï & Dallery, 2005; Mascle & Gosse, 2014
Formuła w Excel:
ZBMC = [współczynnik bezpieczeństwa] * [odchylenie standardowe sumy popytów w punktach P1-Pn w cyklu uzupełnienia zapasu] =
= [współczynnik bezpieczeństwa] * PIERWIASTEK[
[(ODCH.STAND.POPUL([zakres komórek dla P1])^2) +
+ [(ODCH.STAND.POPUL([zakres komórek dla P2])^2) +…+
+ [(ODCH.STAND.POPUL([zakres komórek dla Pn])^2)]

## Slide 18: Obliczanie zapasu bezpieczeństwa
W przypadku zapasu rozproszonego klienci są obsługiwani bezpośrednio z zapasu zlokalizowanego a magazynach regionalnych (MR) i tam jest utrzymywany zapas bezpieczeństwa.
Źródło: Krzyżaniak, 2006
Rysunek 5: Ilustracja przypadku zapasu rozproszonego
Dostawca
Magazyn centralny
Magazyn regionalny 1
Magazyn regionalny 2
Magazyn regionalny 3
Magazyn regionalny 4
Magazyn regionalny n
Klient
Klient
Klient
Klient
Klient

## Slide 19: Koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego
Przy przyjętych założeniach łączny tygodniowy koszt utrzymania zapasu zabezpieczającego w sieci jest równy:
Dla równomiernego rozłożenia popytu pomiędzy wszystkie magazyny otrzymujemy:
gdzie:
ω – współczynnik bezpieczeństwa, zależny od przyjętego poziomu obsługi i typu rozkładu opisującego dany rozkład częstości występowania popytu,
ZBMR – zapas zabezpieczający w każdym z magazynów regionalnych.
Ponieważ zachodzi σ_PMR= V× P_MR, gdzie V jest tzw. współczynnikiem zmienności V = σ_P/P, to wzór przyjmuje postać:
Źródło: Opracowanie własne

## Slide 20: Koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego
W przypadku wystąpienia zapotrzebowania ze strony odbiorców produkt jest przesyłany bezpośrednio do klienta w formie przesyłki kurierskiej.
Źródło: Krzyżaniak, 2006
Rysunek 6: Zarządzanie zapasami w warunkach scentralizowanego zapasu
Dostawca
Magazyn centralny
Magazyn regionalny 1
Magazyn regionalny 2
Magazyn regionalny 3
Magazyn regionalny 4
Magazyn regionalny n
Klient

## Slide 21: Koszt utrzymania zapasu zabezpieczającego
Tygodniowy koszt utrzymania zapasu zabezpieczającego w magazynie centralnym jest równy:
.
Ponieważ, zgodnie z założeniami
Ponieważ zachodzi , gdzie V jest tzw. współczynnikiem zmienności , to wzór przyjmuje postać:
Źródło: Opracowanie własne

## Slide 22: Silne i słabe strony klasycznych modeli uzupełniania zapasu
prostota i przejrzystość – są łatwe do zrozumienia i implementacji;
pomagają w minimalizowaniu całkowitych kosztów zarządzania zapasami poprzez zrównoważenie kosztów zamawiania i kosztów utrzymania zapasów, dążąc do ekonomicznej ilości zamówienia;
są wyraźne i zdefiniowane procesy decyzyjne, które pomagają zarządzać zamówieniami i zapasami na podstawie obliczeń i z góry ustalonych reguł.
Źródło: Opracowanie własne
potrzeba założenia stałego i przewidywalnego popytu, co nie zawsze odpowiada dynamicznym i zmiennym realiom rynkowym;
nie uwzględnienie zmienności popytu i ryzyka w łańcuchu dostaw (np. opóźnienia w dostawach, zmiany na rynku);
brak elastyczności w reagowaniu na szybkie zmiany na rynku lub w łańcuchu dostaw, ponieważ są oparte na stałych parametrach i nie przewidują dynamicznego dostosowywania się do nowych warunków.

## Slide 23: Planowanie zasobów dystrybucji - Distribution Requirements Planning (DRP)
DRP (Distribution Requirements Planning) – planowanie potrzeb dystrybucyjnych, koordynuje zapotrzebowanie z poziomem zapasów w różnych lokalizacjach;
Celem stosowania metody planowania zapotrzebowania dystrybucji jest zredukowanie zapasów w sieci dystrybucji;
System DRP pozwala oszacować harmonogramy dostaw każdej jednostki składowania zapasu (SKU) do punktów sprzedaży. Wymaga posiadania następujących informacji:
  strukturę kanału dystrybucji przez jaką przepływa SKU;
  prognoza popytu na poszczególne SKU na poziomie punktów sprzedaży;
  bieżący poziom zapasu (zapas dysponowany) danego SKU;
  docelowy poziom zapasu zabezpieczającego;
  zalecana wielkość uzupełnienia zapasu;
  czas dostawy uzupełniającej zapas.
Źródło: Nugroho, 2019; Mukhsin & Sobirin, 2022

## Slide 24: Algorytm DRP
Planowany Poziom Zapasu Podręcznego(t) = (Zapas Dostępny w Magazynie Podręcznym(t-1) + Zaplanowane Przyjęcie(t) + Planowane Przyjęcie Zamówienia(t) – Zapotrzebowanie Brutto(t))
Zapotrzebowanie Netto można obliczyć, korzystając z poniższego wzoru:
Zapotrzebowanie Netto(t) = (Zapotrzebowanie Brutto(t) + Zapas Bezpieczeństwa) – (Zaplanowane Przyjęcie(t) + Planowany Poziom Zapasu Podręcznego(t-1))
Źródło: Ngatilah et al., 2020
1. Obliczenie zapotrzebowania netto – Planowanie zapasu podręcznego
2. Partiowanie to proces mający na celu znalezienie wielkości zamówienia lub partii produkcyjnej w każdej sieci dystrybucji. Istnieje kilka metod partiowania
3. Offsetting to ilość zamówienia, która ma zostać zamówiona w zaplanowanym okresie
4. Eksplozja – całkowity koszt zapasów i dystrybucji
Całkowity Koszt zapasów i Dystrybucji = Koszt zmawiania +
+ Koszt Utrzymania Zapasu + Koszt Dostawy

## Slide 25: Silne i słabe strony DRP
usprawnienie koordynacji w łańcuchu dostaw poprzez poprawę przepływu informacji i towarów od producenta do konsumenta, co prowadzi do bardziej efektywnej dystrybucji;
zwiększona dokładność w prognozowaniu, ponieważ uwzględnia rzeczywiste dane zamówień i poziomy zapasów w całym łańcuchu, co pomaga w optymalizacji poziomów zapasów i zmniejsza koszty;
lepsza dostępność produktów poprzez zapewnienie, że zapasy są umieszczone tam, gdzie są najbardziej potrzebne, minimalizując tym samym ryzyko niedoborów i przestoje w produkcji.
Źródło: Opracowanie własne
złożoność wdrażania, szczególnie w dużych organizacjach z rozbudowanymi łańcuchami dostaw, co wymaga dokładnego planowania i koordynacji;
wysokie koszty początkowe związane z zakupem oprogramowania, sprzętu oraz szkoleniem pracowników;
zależność od dokładności aktualności danych wejściowych, nieścisłości w danych mogą prowadzić do błędów w prognozowaniu i planowaniu, co ostatecznie może powodować nadmierne lub niewystarczające zapasy.

## Slide 26: Ekonomiczna wielkość dostawy (EOQ)
EOQ (Economic Order Quantity) ekonomiczna wielkość zamówienia to model matematyczny służący do wyznaczenia optymalnej wielkości zamówienia, która minimalizuje całkowite koszty związane z zamówieniami i przechowywaniem zapasów;
Metoda ta jest idealna dla produktów o stabilnym i przewidywalnym popycie.
Źródło: Davis et. al., 1984; Krzyżaniak, 2005; Muckstadt, 2010
Formuła do obliczenia EOQ:
P – przewidywany popyt w dłuższym okresie,
KG – koszt gromadzenia zapasu – zakupu jednej partii, niezależny
od jej wielkości,
KU – koszt utrzymania w zapasie jednej jednostki danego towaru w przyjętym okresie czasu, określany najczęściej jako pewien ułamek ceny zakupu, a zatem:
KU = µo × C
C – cena zakupu,
µo – procentowy udział kosztu utrzymania w cenie zakupu.
Formuła w Excel:
EOQ = PIERWIASTEK((2 * [przewidywany popyt] * [koszt gromadzenia zapasu]) / [koszt utrzymania zapasu])

## Slide 27
minimalizacja kosztów całkowitych;
zwiększenie efektywności operacyjnej;
uproszczenie procesu decyzyjnego w zarządzaniu zapasami.
Źródło: Opracowanie własne
potrzeba przyjęcia stałego popytu;
potrzeba założenia stałych kosztów zamówienia i przechowywania;
brak elastyczności w reagowaniu na zmiany.
Ekonomiczna wielkość dostawy (EOQ)

## Slide 28: Zastosowanie narzędzia Solver
Solver to dodatek do programu Microsoft Excel, używany do zaawansowanej analizy i rozwiązywania problemów optymalizacyjnych;
Umożliwia on użytkownikom określenie wielu zmiennych decyzyjnych, ograniczeń i celów, a następnie wykorzystuje różne metody matematyczne do znajdowania optymalnych rozwiązań;
  Model optymalizacji składa się z trzech elementów:
    komórki celu (funkcja celu);
    komórek zmiennych (zmienne decyzyjne);
    komórek ograniczeń (mogą być zastosowane w stosunku do wartości komórki celu i komórek zmienianych).
Źródło: Bomba & Kwiecień, 2012, Mason, 2013; MacDonald, 1995; Mason, 2012; Baj-Rogowska, 2013

## Slide 29: Zastosowanie narzędzia Solver
Solver pozwala użytkownikowi wybrać odpowiednią metodę w zależności od natury problemu, który ma być rozwiązany. Główne metody to:
  Simplex Method (Simplex LP);
  Metoda GRG Method (Generalized Reduced Gradient);
  Metoda ewolucyjna;
  Rozwiązywanie całkowitoliczbowe.
Źródło: Baj-Rogowska, 2013; Delgado-Aguilar et al., 2018; Węgrzyn, 2013

## Slide 30: Zastosowanie narzędzia Solver do optymalizacji powierzchni magazynowej
Przedsiębiorstwo dysponuje magazynem o łącznej powierzchni 10 000 m², który musi pomieścić trzy rodzaje produktów: A, B i C. Każdy z tych produktów ma różne wymagania dotyczące powierzchni magazynowej, ma swój określony zapas bezpieczeństwa oraz generuje różne zyski na jednostkę produktu:
  produkt A: wymaga 14 m² na jednostkę, zapas bezpieczeństwa to 40 szt., generuje zysk 30 zł/szt.
  produkt B: wymaga 12 m² na jednostkę, zapas bezpieczeństwa to 60 szt., generuje zysk 32 zł/szt.
  produkt C: wymaga 18 m² na jednostkę, zapas bezpieczeństwa to 90 szt., generuje zysk 23 zł/szt.
Źródło: Opracowanie własne

## Slide 31
Produkty A, B i C trafiają na rynki X, Y i Z. Ogólny popyt na wszystkie produkty na rynkach wynosi:
  rynek X: 220 szt.
  rynek Y: 230 szt.
  rynek X: 332 szt.
Ile jednostek każdego produktu powinno być przechowywane w magazynie, aby zmaksymalizować całkowity zysk z wykorzystanej powierzchni magazynowej, nie przekraczając łącznej dostępnej powierzchni magazynowej przy założeniu, że firma Alfa zaspokaja cały popyt?
Źródło: Opracowanie własne
Zastosowanie narzędzia Solver do optymalizacji powierzchni magazynowej

## Slide 32: Zastosowanie narzędzia Solver do optymalizacji powierzchni magazynowej
Rozwiązanie:
  Funkcja celu: maksymalizacja całkowitego zysku z produktów.
  Ograniczenia: wielkość powierzchni magazynowej, przestrzeń magazynowa na jednostkę produktu, wielkość popytu rynkowego.
Przygotuj i uzupełnij tabelę danymi wejściowymi z zadania: zapas bezpieczeństwa dla każdego produktu, jednostkowa powierzchnia magazynowa, zysk jednostkowy, popyt na każdym rynku, całkowita powierzchnia magazynu
Źródło: Opracowanie własne

## Slide 33: Podsumowanie
Optymalizacja w logistyce to proces poszukiwania najbardziej efektywnego sposobu organizacji przepływu towarów, informacji i zasobów w całym łańcuchu dostaw; W kontekście łańcucha dostaw magazyn pełni niezwykle ważną rolę; Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw jest kluczowym elementem zapewniającym płynność operacyjną, minimalizację kosztów i satysfakcję klientów; DRP – koordynuje popyt z poziomami zapasów w różnych lokalizacjach; EOQ to model matematyczny używany do określenia optymalnej ilości zamówienia, który minimalizuje całkowite koszty związane z zamawianiem i utrzymywaniem zapasów; Solver umożliwia użytkownikom definiowanie wielu zmiennych decyzyjnych, ograniczeń i celów, a następnie wykorzystuje różne metody matematyczne w celu znalezienia optymalnych rozwiązań.

## Slide 34
Dziękuję za uwagę